Szövegmodulok pályázati kiírásokhoz:

_______ m2 SchluterR-KERDI-200 repedésathidaló

polietilen, mindkét oldalán a burkolólaphoz

való ragadásat elősegitő fátyolszövet bevonatú

vizszigetelés a gyártó utmutatása alapján törtenő,

szigeteleskent való szakszerű felragasztása

síkfelűletű, teherbíró alapfelületre.

- Falon

- padlon

az erre alkalmas

az ajánlattevő altal választott ragasztóval

- típusú

ragasztoval

a teljes felületen, beleértve a szükséges

átfedéseket és a csőátvezetésekhez és padlóösszefolyókhoz

való csatlakozásokat is

- az egységárba beszámitva.

- külön dijazás elleneben.

A megpalyaztatott teruletre engedely

- nem szukseges

- szükséges, az alábbi igénybevételi osztály

szerint

- A nagy igénybevételnek kitett vizes

helyiségek

- B úszómedencék, tartályok

- C vegyi igénybevétel

Anyag:______________________________ /m2

Bér:_________________________________ /m2

Ara osszesen: ________________________ /m2

Szövegmodulok pályázati kiírásokhoz:

_______ m2 Schlüter®-KERDI-DS

párazárásként, a repedések áthidalására

polietilén szigetelőlemezként mindkét oldalán

fátyolszövet borítással ellátva, amely a lemez

csemperagasztóval való rögzítésére szolgál,

leszállítása és a gyártó előírásainak figyelembevételével

történő szakszerű lefektetése többrétegű

szigetelésként sík és teherbíró aljzatfelületre, ami

- fal, anyagát tekintve____________________

- padló, anyagát tekintve_________________

arra alkalmas

- ragasztóval, az ajánlattevő választása szerint

- ragasztóval, melynek típusa:_ ___________

teljes felületen történő ragasztással, beleértve a

szükséges átlapolásokat és csatlakoztatásokat,

csőáttörésekhez való csatlakoztatásokat és

padlóösszefolyókat

- benne vannak az egységárban.

- külön kerülnek elszámolásra.

A megpályáztatott területre építésügyi hatósági

engedély

- nem szükséges

- szükséges, az alábbi igénybevételi osztály

szerint

- A nagy igénybevételnek kitett vizes

helyiségek

  - C vegyi igénybevétel

Anyag:______________________________ /m2

Bér:________________________________ /m2

Ára összesen: _______________________ /m2

Szövegmodulok pályázati kiírásokhoz:

_______ fm Schlüter®-KERDI-KEBA polietilénlemez

szigetelőszalagként mindkét oldalán

fátyolszövet borítással

- illesztések

- fali/padló csatlakozások

- szegélyek

szigeteléséhez fix beépített Schlüter®-KERDI

felületszigetelő elemekhez való ragasztásához

a gyártó útmutatása alapján történő szakszerű

felragasztáshoz.

Külső és belső sarkok, továbbá egyéb idomok

- az egységárba beszámítva.

- külön díjazás ellenében.

A KERDI-KEBA szélessége:

( 8,5 cm (12,5 cm (15 cm

( 18,5 cm (25 cm

Anyag:_______________________________ /m

Bér:_________________________________ /m

Ára összesen: ________________________ /m

Szövegmodulok pályázati kiírásokhoz:

_______ fm Schlüter®-KERDI-FLEX, mint

nagy rugalmasságú polietilénlemez mindkét

oldalán fátyolszövet borítással az alábbi szigetelési

feladatokra:

- rugalmas illesztések

- rugalmas padló-/falcsatlakozások

- rugalmas szegélyek

szigeteléséhez a gyártó útmutatása alapján

szakszerűen leragasztva.

A KERDI-FLEX szélessége:

( 12,5 cm ( 25 cm

Anyag:_______________________________ /m

Bér:_________________________________ /m

Ára összesen: ________________________ /m

Szövegmodulok pályázati kiírásokhoz:

_______ darab Schlüter®-KERDI-KM polietilén

mindkét oldalán fátyolszövettel borított

csőkarima szállítása és szakszerűen, a gyártó

utasításait követő felragasztása.

Anyag:______________________________ /db

Bér:________________________________ /db

Ára összesen:________________________ /db

Szövegmodulok pályázati kiírásokhoz:

_____ Schlüter-KERDI-MV-PAS szettet

műanyaghüvellyel a szállítási terjedelem részét

képező Schlüter-KERDI-MV csőmandzsettának

az utólag beszerelt csapmeghosszabbításoknál

való vízszigeteléséhez szállítani és szakszerűen

beragasztani a gyártói adatok figyelembevételével.

- MV15 PAS 22 – 40 mm

- MV15D PAS 22 – 40 mm

(tusoló-szerelvény, csőtengely-távolság 150 mm)

Anyag:______________________________ /db

Bér:_________________________________ /db

Ára összesen:_ _______________________ /db

Szövegmodulok pályázati

kiírásokhoz:

_____darab Schlüter-KERDI-MV polietilén csőmandzsettát

kétoldalán fátyolszövet-kasírozással,

valamint fátyolszövetmentes belső zónával

szállítani és szakszerűen beragasztani a gyártói

adatok figyelembevételével.

Csőátmérő:

- MV 9 12 – 30 mm

- MV 15 22 – 40 mm

- MV 21 30 – 60 mm

- MV 35 45 – 80 mm

- MV 65 75 – 140 mm

- MV 15D 22 – 40 mm

(tusoló-szerelvény, csőtengely-távolság 150 mm)

Anyag:______________________________ /db

Bér:_________________________________ /db

Ára összesen:_ _______________________ /db