Szövegmodulok pályázati kiírásokhoz:

_____m2

- _____lépészaj- és hőszigetelés

- _____Hőszigetelés

a Schlüter®-BEK0TEC-EN 23 F alá történő

fektetéshez való szállítása és kellően sík alapfelületre

szakszerűen való elhelyezése.

-  Ásványgyapot, típusa:_________________

-  Polisztirol, típusa:_____________________

-  Extrudált keményhab, típusa:___________

-  Üveghab, típusa:______________________

A teljes felületet beborító szigetelő lapokat folyékony

esztrich alkalmazása esetén polietilén elválasztó

réteggel le kell takarni.

A gyártó feldolgozási előírásait tekintetbe kell

venni.

Anyag:_____________________________ €/m²

Bér:_______________________________ €/m²

Ára összesen:_______________________ €/m²

_____m² Schlüter®-BEKOTEC-BTS 510 mint

Lépészaj-szigetelés szállitása, ami áll egy

5 mm vastag, zártcellás polietilén habból amit

a Schlüter®~-BEKOTEC-EN ala kell fektetni, és

a kellően sík alapfelületre kiteríteni. A gyártó

feldolgozási előirásait figyelembe kell venni.

Anyag:_____________________________ €/m²

Ber:_______________________________ €/m²

Ara osszesen:_______________________ €/m²

_____m2 Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F szállítása

esztriches polisztirolból készült korongmintás

alátétfóliával, 23 mm magas ferdefalú

korongokkal, felváltva 109 darab 65 mm, 110

darab 20 mm koronggal, ami lehetőée teszi

a fűtéscsövek 75 mm-es raszterben törtenő

lefektetését. Az egyes külső korongsorok a

lemezeken a toldásához egymásba csúsztathatók,

a hasznos felület 1,2 m x 0,9 m = 1,08 m²,

ezeknek a szakszerű lefektetése, beleértve a

beszabást is a szegélyeknél, adott esetben a

Schlüter®-BEKOTEC-ENFG kiegyenlitő lemez

használatával. A gyártó feldolgozási előirasait

figyelembe kell venni.

Anyag:_____________________________ €/m2

Bér:_______________________________ €/m2

Ara osszesen:_______________________ €/m2

_____folyóméter Schlüter®-BEKOTEC-BRS

808KSF szegély-szigetelő csíkként történő

elhelyezése zártcellás polietilén-habból, 8 mm

vastagsággal, alsó és felső oldalán egyaránt

öntapadós ragasztószoknyával a felmenő

falakhoz, illetve a fix beépített elemekhez. A szegélycsík

ragasztós szoknyáját a korongmintás

lemez alá kell elhelyezni és kapcsolatba hozni

a korongos lemez alsó felével. A gyártó feldolgozási

előírásait tekintetbe kell venni.

Anyag:______________________________€/m

Bér:________________________________€/m

Ára összesen:________________________€/m

_____fm Schlüter® -DILEX-DFP mint polietilén

habból készült, zártcellás dilatációs fugaprofil

rögzítése, az oldalán kemény műanyag réteggel,

10 mm vastagságban, öntapadó lábbal az ajtók

környezetében. A gyártó feldolgozási előírásait

tekintetbe kell venni.

Magasság: ( 60 mm  ( 80 mm ( 100 mm

Anyag:______________________________€/m

Bér:________________________________€/m

Ára összesen:________________________€/m

_____fm Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

Fűtőcső szállítása 14 x 2mm-es méretben,

minőségellenőrzötten, jó minőségű PE-RT

műanyagból, komoly hőállósággal, nagyon

rugalmas, a Schlüter®-BEK0TEC-estriches

korongos lemezre való fektetéshez és annak

szakszerű lerakása.

A gyártó feldolgozási előírásait figyelembe kell

venni.

Gyártó:_____________Cikkszám:___________

Anyag:______________________________€/m

Bér:________________________________€/m

Ára összesen:________________________€/m

_______ m²

- CT-C25-F4 (ZE 20-as) szilárdsági kategóriája

  - hagyományos módon bedolgozni

  - Folyékony esztrich

- Kálcium-szulfátos esztrich, CT-C25-F4 (AE

20-as) szilárdsági kategóriája

- hagyományos módon bedolgozni

- Folyékony esztrich

A Schlüter®-BEKOTEC-EN polisztirol lapok

korongjai felett minimum 8 mm takarással fugamentesen

bedolgozva, tömörítve és simítva. A

falcsatlakozásoknál vagy a beépített elemeknél

kerülni kell a zajhidak kialakulását.

A gyártó feldolgozási előírásait tekintetbe kell

venni.

Anyag:_____________________________ €/m²

Bér:_______________________________ €/m²

Ára összesen:_______________________ €/m²

_____m² Schlüter®-DITRA mint

feszültségmentesitő és repedés-athidaló

rétegelválasztó polietilén lemezből készült réteg

fecskefarok mintázatú ferde bordastruktúrával,

a hátoldalán beágyazott fátyolszövettel és

a teherbíró BEKOTEC-esztrichre vizre kötő

vékonyágyas habarccsal felragasztani.

-  A Schluter®-DITRA 25 kivitelezése pluszban

burkolható vizszigetelésként. Ehhez az

összes csatlakozást a csőattörésekhez,

padlóösszefolyókhoz, falcsatlakozásokhoz

és illesztések lefedésére Schluter®-KERDIKEBA-

val leszigetelni. Az ebből adódó

többlet ráforditásokat

-  az egységárba be kell kalkulálni.

-  és külön meg kell fizetni.

A gyártó feldolgozási előírásait tekintetbe kell

venni.

Anyag:_____________________________ €/m²

Bér:_______________________________ €/m²

Ára összesen:_______________________ €/m²

_____fm Schlüter®-DILEX-KS mint

dilatációs fugaprofil, oldalsó fémprofilokkal

- EKSN = nemesacél

- EKSN V4A = nemesacél 1.4404 (V4A)

- MKSN = réz

- AKSN = alumínium

Trapézformájú nyílásokkal perforált, szintetikus

kaucsukból készült rögzítő szárral egy U-alakú

profilkamrában rögzített, 11 mm mozgászónával

szállítani, és a csempeburkolás során a gyártói

előírások figyelembe vételével szakszerűen

beépíteni.

Színe:_________________________________

Profilmagasság: ________________________

Anyag:______________________________€/m

Bér:________________________________€/m

Ára összesen:________________________€/m

_____fm Schlüter®-DILEX-BWB mint

dilatációs fugaprofil oldalán trapézformájú nyílásokkal

perforált, kemény PVC-örleményből

készült rögzítő szárral és mintegy 10 mm széles

lágy CPE-ből készült mozgászónával szállítani,

és azt a burkolás során a gyártói előírások

figyelembe vételével szakszerűen beépíteni.

Színe:_________________________________

Profilmagasság: ________________________

Anyag:______________________________€/m

Bér:________________________________€/m

Ára összesen:________________________€/m

_____fm Schlüter®-DILEX-BWS mint

dilatációs profilt oldalán trapézformájú nyílásokkal

perforált kemény PVC-örleményből készült

rögzítő szárral és lágy CPE-ből készült 5 mm

széles tágulási zónával leszállítani, és azt a

burkolás során a gyártói előírások figyelembe

vételével szakszerűen beépíteni.

Színe:_________________________________

Profilmagasság: ________________________

Anyag:______________________________€/m

Bér:________________________________€/m

Ára összesen:________________________€/m

_____folyóméter Schlüter®-DILEX-AKWS dilatációs

fugaprofil, oldalsó fémprofilokkal alumíniumból

trapézformájú perforált rögzitő szárakkal

és fugakamrával a 6 mm széles dilatációs zóna

kialakítására Műanyagból és a csempefektetés

során a gyártói adatok figyelembevételével

szakszerű módon.

Profilmagasság.

(a csempe vastagságához illeszkedően):

___________________________________mm

szín:___________________________________

Cikkszám:______________________________

Anyag:______________________________€/m

Bérköltség:__________________________€/m

Teljes ár:_ ___________________________€/m

_____fm Schlüter®-DILEX-EK mint

kétrészes sarok dilatációs fugaprofil nútféderes

kapcsolódással tartósan rugalmas szegélyfugákhoz

a falak és a padló csatlakozásához

trapézformájú nyílásokkal perforált, kemény

PVC-örleményből készült rögzítő szárral és

mintegy 5 mm széles lágy CPE-ből készült

mozgászónával szállítani, amely alkalmas a vertikális

deformációk kiegyenlítésére 8 mm-ig, és

a burkolás során a gyártói előírások figyelembe

vételével szakszerűen beépíteni.

Színe:_________________________________

Profilmagasság: ________________________

Anyag:______________________________€/m

Bér:________________________________€/m

Ára összesen:________________________€/m

_____folyóméter Schlüter®-DILEX-RF dilatációs

sarokprofilt nút-féderes csatlakozással, a tartósan

rugalmas kapcsolat kialakítására. A

fal és a padló közötti átmenet területén trapéz

alakú perforált kemény PVC-rögzitőszárakkal és

rugalmas CPE tágulási zónával, ami alkalmas

a 8 mm-ig terjedő deformációk kiegyenlitésére

szállítani és szakszerűen beépíteni. A gyártó feldolgozási

előírásait figyelembe kell venni.

Profilmagasság U:____________________mm

Profilmagasság O:____________________mm

Szín:___________________________________

Cikkszám:______________________________

Anyag:______________________________€/m

Bérköltség:__________________________€/m

Teljes ár: ____________________________€/m

_____m²

- Csempe

- Természetes kőlapok

- Műkő lapok

Amelyeknek a formátuma ____ cm x ____ cm

Gyártó:_ _______ Cikkszám:_______________

Szállitani és vékonyágyas eljárással szakszerűen

vizre kötő vékonyágyas habarccsal a Schlüter®-

DITRA 25-ra lefektetni, és a vékonyágyas

habarcs megkeményedése után kifugázni. A

gyártó feldolgozási előirásait figyelembe kell

venni.

Anyag:_____________________________ €/m²

Bér:_______________________________ €/m²

Ára összesen:_______________________ €/m²