Textbaustein für Ausschreibungen:

_____m2

■ ____Trittschall- und Wärmedämmung

■ ____Wärmedämmung

zur Verlegung unter Schlüter®-BEKOTEC-EN

liefern und auf ausreichend ebenflächigem

Untergrund fachgerecht verlegen.

■ Mineralfaser, Typ: ____________________

■ Polystyrol, Typ: ______________________

■ Extrudierter Hartschaum, Typ: _________

■ Schaumglas, Typ: ____________________

Die vollflächig ausgelegten Dämmplatten sind

bei Verwendung von Fließestrich ggf. mit einer

PE-Trennlage abzudecken.

Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind

zu beachten.

Material:___________________________ €/m2

Lohn: _____________________________ €/m2

Gesamtpreis: ______________________ €/m2

_____m2 Schlüter®-BEKOTEC-BTS 510 als

Trittschalldämmbahn bestehend aus einem

5 mm dicken, geschlossenzelligen Polyethylenschaum

zur Verlegung unter Schlüter®-BEKOTEC-EN
liefern und auf ausreichend

ebenflächiger Unterkonstruktion auslegen.

Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind

zu beachten.

Material:___________________________ €/m2

Lohn: _____________________________ €/m2

Gesamtpreis: ______________________ €/m2

Für konventionellen Zementestrich:

_____m2 Schlüter®-BEKOTEC-EN 2520P,

Estrichnoppenplatte aus Polystyrol EPS 033

DEO (PS 30) mit einer 106 cm x 75,5 cm

großen Nutzfläche mit einem Stufenfalz mit

Zapfenverbindung, ausgestattet mit 70 Stück

24 mm hohen Noppen, von denen jeweils

4 Noppen einen 8 mm hohen halbkugelförmigen

Hochpunkt aufweisen, liefern und fachgerecht

verlegen, einschließlich zuschneiden im Randbereich,

ggf. unter Verwendung der Randplatte

Schlüter®-BEKOTEC-ENR 1520 P.

Die Verarbeitungshinweise der Hersteller sind

zu beachten.

Material:___________________________ €/m2

Lohn: _____________________________ €/m2

Gesamtpreis: ______________________ €/m2

_____lfdm Schlüter®-BEKOTEC-BRS 810 als

Randdämmstreifen aus geschlossenzelligem

Polyethylenschaum, 8 mm stark, 100 mm hoch,

mit integriertem Folienfuß liefern und an aufgehenden

Wänden oder festen Einbauteilen

abstellen. Der Folienfuß des Randstreifens muss

unter der BEKOTEC-Noppenplatte ausgelegt

werden.

Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind

zu beachten.

Material:____________________________€/m

Lohn: ______________________________€/m

Gesamtpreis: _______________________€/m

_____lfdm Schlüter®-BEKOTEC-BRSK 810 als

Randdämmstreifen aus geschlossenzelligem

Polyethylenschaum, 8 mm stark, 100 mm

hoch, mit integriertem Folienfuß liefern und

an aufgehenden Wänden oder festen Einbauteilen

Abstellen und mit Hilfe des rückseitigen

Klebestreifens befestigen. Der Folienfuß des

Randstreifens muss unter der BEKOTEC-Noppenplatte

ausgelegt werden.

Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind

zu beachten.

Material:____________________________€/m

Lohn: ______________________________€/m

Gesamtpreis: _______________________€/m

Für Fließestriche:

_____m2 Schlüter®-BEKOTEC-EN 1520PF als

Estrichnoppenplatte aus Polystyrol EPS 033

DEO (PS 25) mit einem Folienüberzug und einer

75,5 cm x 106,0 cm großen Nutzfläche mit einem

Stufenfalz mit Zapfenverbindung, ausgestattet

mit 70 Stück 24 mm hohen Noppen, von denen

jeweils 4 Noppen einen 8 mm hohen halbkugelförmigen

Hochpunkt aufweisen, liefern und fachgerecht

verlegen, einschließlich zuschneiden im

Randbereich, ggf. unter Verwendung der

Rand platte Schlüter®-BEKOTEC-ENR 1520 P.

Die Verarbeitungshinweise der Hersteller sind

zu beachten.

Material:___________________________ €/m2

Lohn: _____________________________ €/m2

Gesamtpreis: ______________________ €/m2

_____lfdm Schlüter®-BEKOTEC-BRS 808KF

als Randdämmstreifen für Fließestriche aus

geschlossenzelligem Polyethylenschaum, 8 mm

stark, 80 mm hoch, mit integriertem selbstklebenden

Schaumfuß an aufgehenden Wänden

oder festen Einbauteilen abstellen und mit Hilfe

des rückseitigen Klebestreifens befestigen. Der

Klebefuß des Randstreifens muss unter der Estrichnoppenplatte

ausgelegt werden und sich mit

der Unterseite der Noppenplatte verbinden.

Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind

zu beachten.

Material:____________________________€/m

Lohn: ______________________________€/m

Gesamtpreis: _______________________€/m

_____lfdm Schlüter® -DILEX-DFP als

Dehnfugenprofil aus geschlossenzelligem

Polyethylenschaum, seitlicher Hart-Kunststoffbeschichtung,

10 mm stark, mit selbstklebenden

Fuß im Türbereich befestigen.

Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind

zu beachten.

Höhe: ■ 60 mm ■ 80 mm ■ 100 mm

Material: ___________________________€/m

Lohn: _____________________________€/m

Gesamtpreis: _______________________€/m

_____lfdm sauerstoffdichte Heizrohre aus Kunststoff

ø __________mm Wandstärke __________mm

liefern und zwischen den Noppen der Polystyrol-

Estrich-Noppenplatte Schlüter®-BEKOTEC-EN

im erforderlichen Abstand fachgerecht

verlegen.

Die Verarbeitungshinweise der Hersteller sind

zu beachten.

Fabrikat: _________ Art.Nr.:_______________

Material:____________________________€/m

Lohn: ______________________________€/m

Gesamtpreis: _______________________€/m

_____m2

■ Zementestrich der

Festigkeitsklasse CT-C25-F4 (ZE 20)

■ konventionell eingebracht

■ Fließestrich

■ Calciumsulfatestrich der

Festigkeitsklasse CA-C25-F4 (AE 20)

■ konventionell eingebracht

■ Fließestrich

gleichwertige

mit einer Mindestüberdeckung von 8 mm über

den Noppen der Polystyrolplatte
Schlüter®-BEKOTEC-EN fugenlos einbringen, verdichten

und glätten. Schallbrücken zu Wandanschlüssen

oder Einbauteilen sowie in Türdurchgängen

sind zu vermeiden.

Die Verarbeitungshinweise der Hersteller sind

zu beachten.

Material:___________________________ €/m2

Lohn: _____________________________ €/m2

Gesamtpreis: ______________________ €/m2

_____m2 Schlüter®-DITRA 25 als

spannungsneutralisierende und rissüberbrückende
Entkopplungsmatte aus einer Polyethylen-Folie
mit schwalbenschwanzförmig hinterschnittener

Rippenstruktur und rückseitig eingebundenem
Trägergewebe liefern und auf

tragfähigem BEKOTEC-Estrich fachgerecht mit

hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel verkleben.

■ Schlüter®-DITRA 25 zusätzlich als

Verbundabdichtung ausführen. Hierzu sind

sämtliche Anschlüsse an Rohrdurchführungen,

Bodeneinläufen, Wandanschlüssen

und Stoßüberdeckungen fachgerecht

mit Schlüter®-KERDI-BAND abzudichten.

Daraus resultierende Mehraufwendungen

sind

■ in die Einheitspreise einzurechnen.

■ gesondert zu vergüten.

Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind

zu beachten.

Material:___________________________ €/m2

Lohn: _____________________________ €/m2

Gesamtpreis: ______________________ €/m2

_____lfdm Schlüter®-DILEX-BWB als

Bewegungsfugenprofil mit seitlichen trapezförmig

gelochten Befestigungswinkeln aus Hart-

PVC-Regenerat und ca. 10 mm breiter flexibler

Bewegungszone aus Weich-CPE liefern und im

Zuge der Fliesenverlegung fachgerecht unter

Beachtung der Herstellerangaben einbauen.

Farbe: ________________________________

Profilhöhe: ____________________________

Material:____________________________€/m

Lohn: ______________________________€/m

Gesamtpreis: _______________________€/m

_____lfdm Schlüter®-DILEX-BWS als

Bewegungsfugenprofil mit seitlichen trapezförmig

gelochten Befestigungswinkeln aus Hart-

PVC-Regenerat und ca. 5 mm breiter flexibler

Bewegungszone aus Weich-CPE liefern und im

Zuge der Fliesenverlegung fachgerecht unter

Beachtung der Herstellerangaben einbauen.

Farbe: ________________________________

Profilhöhe: ____________________________

Material:____________________________€/m

Lohn: ______________________________€/m

Gesamtpreis: _______________________€/m

_____lfdm Schlüter®-DILEX-AKWS als

Bewegungsfugenprofil mit seitlich angeordneten

Aluminiumprofilen mit trapezförmig gelochten

Befestigungsschenkeln und einer Profilkammer

zur Aufnahme einer 6 mm breiten Bewegungszone

aus Kunststoff liefern und im Zuge der

Fliesenverlegung unter Beachtung der Herstellerangaben

fachgerecht einbauen.

Profilhöhe

(gemäß der Fliesenstärke): ____________mm

Farbe: ________________________________

Art.-Nr.: _______________________________

Material:____________________________€/m

Lohn: ______________________________€/m

Gesamtpreis: _______________________€/m

_____lfdm Schlüter®-DILEX-EK als

zweiteiliges Eck-Bewegungsprofil mit einer

Nut-Feder-Verbindung für dauerhaft flexible

Randfugen im Boden-/Wand-Übergangsbereich

mit trapezförmig gelochten Hart-PVCBefestigungsschenkeln

und Weich-CPE-Dehnzone, geeignet zur Aufnahme von
vertikalen Verformungen bis zu 8 mm, liefern

und fachgerecht einbauen. Die Verarbeitungshinweise

des Herstellers sind zu beachten.

Farbe: ________________________________

Profilhöhe: ____________________________

Material:____________________________€/m

Lohn: ______________________________€/m

Gesamtpreis: _______________________€/m

_____lfdm Schlüter®-DILEX-RF als zweiteiliges

Eck-Bewegungsprofil mit einer Nut-Federverbindung

für dauerhaft flexible Randfugen

im Boden-/Wand-Übergangsbereich mit

trapezförmig gelochten Hart-PVC-Befestigungsschenkeln

und Weich-CPE-Dehnzone,

geeignet zur Aufnahme von Verformungen bis

zu 8 mm, liefern und fachgerecht einbauen. Die

Verarbeitungsempfehlungen des Herstellers

sind zu beachten.

Profilhöhe U: ________________________mm

Profilhöhe O: ________________________mm

Farbe:_ _______________________________

Art.-Nr.: _______________________________

Material:___________________________ €/m

Lohn: _____________________________ €/m

Gesamtpreis: _______________________€/m

_____m2

■ Fliesen

■ Natursteinplatten

■ Kunststeinplatten

des Formats ..........cm x ..........cm

Fabrikat: _________ Art.Nr.:_______________

liefern und im Dünnbettverfahren fachgerecht

mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel

auf Schlüter®-DITRA 25 verlegen und nach Aushärtung

des Dünnbettmörtels verfugen.

Die Verlegehinweise der Hersteller sind zu

beachten.

Material:___________________________ €/m2

Lohn: _____________________________ €/m2

Gesamtpreis: ______________________ €/m2