12.1  Schlüter ® -KERDI-BOARD

Szövegmodulok pályázati kiírásokhoz:

Szövegmodulok pályázati kiírásokhoz:

Szövegmodulok pályázati kiírásokhoz:

m2 Schlüter®-KERDI-BOARD -dal	 	m2 Schlüter®-KERDI-BOARD	 	m2 Schlüter®-KERDI-BOARD - ot

kialakított csempe-burkolásra  alkalmas alap- felületet szállítása extrudált kemény habszi- vacsból, mindkét oldalán felkasírozott speciális cementmentes merevítő  anyaggal és az arra tapadó fátyol-felület, amely a lemeznek a csemperagasztóba való berögzülését szolgálja és azt a gyártó adatainak figyelembe vételével szakszerűen

falfelületekre, amely áll

az erre alkalmas anyagokból (habarcs, ragasztó)

# teljes felületen rögzíteni

# habarcsfoltokra felragasztani

# kiegészítésül mechanikusan rögzíteni

> nemesacél tiplikkel

> horganyzott tiplikkel tartószerkezetekre fém

# alapanyagból

# fából

előtét-falas szerelési rendszerekre csava- rozva

beleértve a szükséges csatlakozásokat.

A falfelületeket

szigetelési funkció nélkül többrétegű szigetelésként

az építés-felügyelet által elfogadott többré-

tegű szigetelésként

önhordó válaszfalként és csempe-burkolat- alapfelületként szállítani extrudált kemény habszivacsból, mindkét oldalán felkasírozott speciális cementmentes merevítő anyaggal és az arra tapadó fátyol-felület, amely a lemeznek a csemperagasztóba való berögzülését szolgálja és azt a gyártó adatainak figyelembe vételével szakszerűen kivitelezni

az alábbi helyiségekben  		 lemezvastagság  	mm beleértve a szükséges csatlakoztatásokat is. A falfelületeket

szigetelési funkció nélkül többrétegű szigetelésként

építés-felügyeleti engedéllyel rendelkező többrétegű szigetelésként kell

# A1

# C igénybevételi kategóriának megfele- lően kivitelezni.

Az ehhez szükséges anyagokat figyelembe kell venni.

Anyag: 	€/m2

Bérköltség:  	€/m2

Teljes ár:  	€/m2

Szövegmodulok pályázati kiírásokhoz:

Az előbbi tétel kiegészítéséül

A padlóhoz csempe-burkolat-alapfelületként szállítása  extrudált kemény habszivacsból, mindkét oldalán felkasírozott speciális cement- mentes merevítő anyaggal és az arra tapadó fátyol-felület, amely a lemeznek a csempera- gasztóba való berögzülését szolgálja és azt a gyártó adatainak figyelembe vételével szaksze- rűen kivitelezni, az alábbiak szerint

a   	 funkciójú  helyiségekben  (csak  személyek közlekedési terhe) beleértve a szükséges csat- lakozásokat.

A padlófelületeket szigetelési funkció nélkül többrétegű szigetelésként

építés-felügyeleti engedéllyel rendelkező többrétegű szigetelésként kell kivitelezni

# A2

# C

igénybevételi kategóriának megfelelően.

Ez ehhez szükséges anyagokat figyelembe kell venni.

Anyag: 	€/m2

Bérköltség:  	€/m2

Teljes ár:  	€/m2

az alábbi igénybe vételi kategóriára kell	      folyóméter Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW-t

kialakítani:

# A1

# C

Ez ehhez szükséges anyagokat figyelembe kell venni.

Anyag: 	€/m2

Bérköltség:  	€/m2

Teljes ár:  	€/m2

30 x 30 x 0,6 mm-es nemesacél sarokvasként szállítása,  mindkét oldalán trapéz alakú per- forációval

Az alábbi felhasználási területre:  	 és  szakszerűen beépíteni  a gyártói adatok figyelembe vételével.

Anyag: 	€/m

Bérköltség:  	€/m

Teljes ár:  	€/m

Szövegmodulok pályázati kiírásokhoz:

folyóméter

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC

Nemesacél U-profilt a lemezvastagsághoz illeszkedően szállítása trapéz alakú perforációval ellátott rögzítő szárakkal

az alábbi felhasználási területre:   	 és  szakszerűen beépíteni  a gyártói adatok figyelembe vételével.

Anyag: 	€/m

Bérköltség:  	€/m

Teljes ár:  	€/m